## Slide 1: Синтетические полимеры

## Slide 2: Определение
Синтетические полимеры — это ненатуральные полимерные материалы, произведенные для замены природным материалам.

## Slide 3: Классификация полимеров по структуре Полимеры
Линейные:
Полиэтилен низкого давления
Поливинихлорид
Полипропилен
Волокна
Разветвленные:
- Полиэтилен высокого давления
- Каучуки
Пространственные:
Резина
Фенолформальдегидные смолы

## Slide 4: Полиэтилен низкого давления
Получается из этилена с использованием катализаторов
Обладает высокой плотностью, большой механической прочностью.
Используется в изготовлении труб, бытовой и химической посуды.

## Slide 5: Полиэтилен высокого давления
Его макромолекулы имеют разветвленную структуру; плотность ниже, а эластичность выше, чем у полиэтилена низкого давления.
Используется для изготовления упаковки пищевых и непищевых продуктов, пакетов.

## Slide 6: Полипропилен
Получается полимеризацией пропилена.
Обладает большей механической прочностью, чем полиэтилен.
Используется в изготовлении канатов, тросов, веревок, мешков, ковров, оргтехники.

## Slide 7: Волокна синтетические
Полиэфирные | Полиакрилонитрильные | Полиамидные | Полиалкеновые
лавсан | нитрон | Капрон найлон | Полипропиленовое волокно

## Slide 8: Капрон
Отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию, не впитывает влагу.
Из капрона изготавливают ковры, одежду, кордную ткань.

## Slide 9: Синтетические каучуки
Общего назначения:
Бутадиеновые, бутадиен-стирольные (массовое производство изделий из резины: шины, конвейерные ленты и др.)
Специального назначения:
Бутадиен-нитрильные (бензо- и кислотоустойчивые изделия), кремнийорганические (тепло- и морозоустойчивые изделия), уретановые (износостойкие и морозоустойчивые изделия)

## Slide 10: Термопластичные полимеры -
- полимеры с линейной структурой молекул. Материалы способны размягчаться при нагреве и восстанавливаться при охлаждении.
К этой группе материалов относят: полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, поливинилхлорид, полистирол, поливинилацетат, а также полиамидные и инден-кумароновые полимеры.

## Slide 11: Термореактивные полимеры -
материалы, имеющие пространственную структуру молекул.
Представляют собой твердые стекловидные нерастворимые и неплавкие вещества. Эти материалы отвердевают при нагревании.
Эту группу полимеров представляют: фенолформальдегидные, эпоксидные и полиэфирные смолы, а также кремнийорганические полимеры

## Slide 12: Получение
Производство синтетических пластмасс основано на реакциях полимеризации, поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных исходных веществ, выделяемых из угля, нефти или природного газа.

## Slide 13: Методы обработки
Литьё/литьё под давлением
Экструзия
Прессование
Виброформование
Вспенивание
Отливка
Сварка
Вакуумная формовка

## Slide 14: ТЕСТ

## Slide 15
Реакция, лежащая в основе производства синтетического каучука: А. Гидратация. Б. Поликонденсация. В. Полимеризация. Г. Гидрирование.

## Slide 16
Реакция, лежащая в основе производства синтетического каучука: А. Гидратация. Б. Поликонденсация. В. Полимеризация. Г. Гидрирование.

## Slide 17
Полиамидным волокном является:
А. Хлопок. В. Нейлон
Б. Шерсть. Г. Ацетатное волокно.

## Slide 18
Полиамидным волокном является:
А. Хлопок. В. Нейлон
Б. Шерсть. Г. Ацетатное волокно.

## Slide 19
Несуществующая структура полимерных молекул:
А. Зигзагообразная. Б. Линейная.
В. Разветвленная. Г. Пространственная.

## Slide 20
Несуществующая структура полимерных молекул:
А. Зигзагообразная. Б. Линейная.
В. Разветвленная. Г. Пространственная.

## Slide 21
Сырье, используемое для производства полипропилена:
А. Пропиловый спирт. Б. Целлюлоза.
В. Аминопропионовая кислота.
Г. Пропен.

## Slide 22
Сырье, используемое для производства полипропилена:
А. Пропиловый спирт. Б. Целлюлоза.
В. Аминопропионовая кислота.
Г. Пропен.

## Slide 23
Полимер, используемый для производства канатов:
А. Полипропилен.
Б. Синтетический каучук
В. Целлулоид.
Г. Полиэтилен

## Slide 24
Полимер, используемый для производства канатов:
А. Полипропилен.
Б. Синтетический каучук
В. Целлулоид.
Г. Полиэтилен

## Slide 25: Домашнее задание.
§ 22 учебника. Ответить на вопросы и выполнить задания после текста § 22 учебника
Подготовить к практической работе №2

## Slide 26: Список литературы
1. Габриелян О.С.,А.В.Яшукова Методическое пособие. Химия. 10 класс.(базовый уровень) , М.Дрофа,2009
2. Габриелян О.С.Химия.10 класс: контрольные и проверочные работы-М. Дрофа,2011
3. Власова З. А. Биология. Справочник школьника. Всероссийское слово, 1995 г.
4. Хомченко Г. Л. Химия для поступающих в ВУЗЫ. Высшая школа,1993 г.