## Slide 1: Подготовка к ЕГЭ. Примерное решение некоторых задач части С на расчет электрических цепей постоянного тока с конденсатором.
Новиков А.В. учитель физики
Лицей №124 г.Барнаул

## Slide 2: Необходимые теоретические знания:
Закон Ома для участка цепи
Закон Ома для полной цепи
Правила последовательного и параллельного соединения проводников
Формула электроемкости
Формула плоского конденсатора
Зависимость напряженности эл.поля от напряжения

## Slide 3: Задача:
В схеме на рисунке электрический заряд конденсатора электроемкостью 1000 мкФ равен 10 мКл. Внутреннее сопротивление источника равно 10 Ом, сопротивление резисторов R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3= 30 Ом. Найдите ЭДС источника.

## Slide 4
Дано: | СИ | Решение:
q = 10 мКл C =1000 мкФ r = 10 Ом R1=10 Ом R2=20 Ом R3= 30 Ом | 10- 2 Кл 10-3Ф | В цепях постоянного тока в установившемся режиме ток через конденсатор не идет, поэтому U1=I1R1=0, тогда Uc=U2 . По закону Ома для участка цепи I= (1) Из формулы электроемкости Uc= (2) 4. Из закона Ома для полной цепи E=I(r+R2+R3) (3) 5. Из уравнений (1),(2),(3) получаем E= 6. Подставим численные значения получаем E=30В
E = ? |  | Ответ: 30В.